## Slide 1: 自动瞄准
目标检测

## Slide 2: 任务目标及分解
自动瞄准：
1. 场地上放置如上图样式的视觉标签卡
2. EP步兵机器人可以自动将炮口指向特定数字的视觉标签卡
任务
任务分解
步骤1：识别目标
步骤2：瞄准目标
1. 从摄像头获取图像
2. 在图像上寻找目标并记录目标的位置
3. 识别目标上的数字
1. 根据目标上的数学判断是不是要打击的目标
2. 根据目标的位置确定云台的转动速度（矢量）
3.控制云台转动

## Slide 3: RMEP的目标识别
from robomaster import vision
自定义一个类存放标签信息
class MarkerInfo:
def __init__(self, x, y, w, h, info):
self._x = x
... ...
markers = []
自定义回调函数
def on_detect_marker(marker_info):
number = len(marker_info)
markers.clear()
for i in range(0, number):
x, y, w, h, info = marker_info[i]
markers.append(MarkerInfo(x, y, w, h, info))
print("marker:{0} x:{1}, y:{2}, w:{3}, h:{4}".format(info, x, y, w, h))
订阅目标识别数据
ep_vision = ep_robot.vision
result = ep_vision.sub_detect_info(name="marker", callback=on_detect_marker)
回调函数不需要用户自行调用，由系统再满足某些条件时自动调用，它的输入参数也在系统调用时由系统自动填入
输入参数
（识别到目标的列表）
marker_info
第一个元素
marker_info[0]
第二个元素
marker_info[1]
... ...
marker_info[i]
中心点x
x
中心点y
y
目标宽度
w
目标高度
h
上的数字
info
在markers列表中添加新的元素
新的元素时MarkerInfo的示例
订阅视觉识别信息，视觉算法由EP完成
参数1：识别目标类型（视觉标签）；参数2：回调函数名称

## Slide 4: RMEP的目标识别
自定义一个类存放标签信息
class MarkerInfo:
def __init__(self, x, y, w, h, info):
self._x = x
self._y = y
self._w = w
self._h = h
self._info = info
@property
def pt1(self):
return int((self._x - self._w / 2) * 1280), int((self._y - self._h / 2) * 720)
@property
def pt2(self):
return int((self._x + self._w / 2) * 1280), int((self._y + self._h / 2) * 720)
@property
def center(self):
return int(self._x * 1280), int(self._y * 720)
@property
def text(self):
return self._info
类的初始化函数，实例化时调用该函数
类的实例化可以类比成C语言的变量定义
self代表这个示例自己
self代表这个示例自己
self._w是类的属性
修饰器，在调用pt1时可以不加()，让方法看起来像属性

## Slide 5: 在图像中标注目标位置
ep_camera = ep_robot.camera
ep_camera.start_video_stream(display=False)
result = ep_vision.sub_detect_info(name="marker", callback=on_detect_marker)
for i in range(0, 500):
img = ep_camera.read_cv2_image(strategy="newest", timeout=0.5)
for j in range(0, len(markers)):
cv2.rectangle(img, markers[j].pt1, markers[j].pt2, (255, 255, 255))
cv2.putText(img, markers[j].text, markers[j].center, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
1.5, (255, 255, 255), 3)
cv2.imshow("Markers", img)
cv2.waitKey(1)
cv2.destroyAllWindows()
result = ep_vision.unsub_detect_info(name="marker")
cv2.destroyAllWindows()
ep_camera.stop_video_stream()
ep_robot.close()
开启一个视频流
OpenCV函数，画方框，写字符
调用OpenCV显示图片

## Slide 6: 阶段任务
目标识别
1.要求
(1) 使用EP机器人识别视觉标签卡
(3) 将识别的结果标注在摄像头返回的画面上